Thép tiền chế

Khái niệm

Nhà thép tiền chế là một loại kết cấu thép được sản xuất ra xuất phát từ ý tưởng về kiến trúc, sau đó các nhà kỹ thuật mới đưa ra những giải pháp về kết cấu để thiết kế chế tạo ra sản phẩm trong nhà máy, mang tính chuyên môn hoá. Toàn bộ kết cấu thép có thể sản xuất đồng bộ sẵn rồi đưa ra công trường lắp dựng trong thời gian ngắn nhất. 
Những công trình kiến trúc nên sử dụng loại vật liệu này là:

- Các nhà máy, nhà xưởng
- Kho tàng
- Các công trình văn hoá: cung thể thao, nhà thi đấu có mái che, sân vận động có mái che.
- Các công trình thương mại: cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các gian triển lãm...
- Các hội trường lớn.
- Các trạm bảo hành máy bay có khẩu độ lớn.

Những thông số cơ bản để xác định mô tả một nhà thép tiền chế đó là:

- Chiều rộng nhà

- Chiều dài nhà

- Chiều cao nhà

- Độ dốc mái

- Bước cột.

- Tải trọng tác động lên công trình

Chiều rộng nhà  : Chiều rộng của nhà tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Không hạn chế về chiều rộng nhà. Chiều rộng nhà được tính từ mép ngoài tường đến mép ngoài tường

Chiều dài nhà  : Chiều dài của nhà tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Không hạn chế về chiều dài nhà. Chiều dài nhà được tính từ mép ngoài tường đến mép ngoài tường

Chiều cao nhà  : Chiều cao của nhà tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Chiều cao nhà được tính từ chân cột đến diềm mái (giao giữa  tôn mái và tôn tường).

Độ dốc mái  : Độ dốc mái ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa ở trên mái. Thông thường, độ dốc mái được lấy = 15%

Bước cột : Bước cột là khoảng cách giữa các cột theo phương dọc nhà. Bước cột được xác định dựa vào chiều dài của nhà và  mục đích sử dụng trong nhà.

Tải trọng tính toán  : Tải trọng tính toán tác động lên công trình bao gồm các loại tải trọng sau:

- Trọng lượng bản thân, hoạt tải mái, tải trọng gió, tải trọng cầu trục, tải trọng sàn...

- Tải trọng sử dụng...

Các thành phần chính của nhà thép tiền chế bao gồm:

- Kết cấu khung chính

- Kết cấu khung đầu hồi

- Kết cấu dầm sàn

- Tấm mái và tấm tường: Không có hoặc có lớp cách nhiệt

- Kết cấu phụ khác: Cửa trời, mái hắt, bo mái..

- Các phụ kiện kèm theo: Cửa đẩy,cửa sổ, cửa chớp, tấm lấy sáng...

Website của các hãng cung cấp nhà thép tiền chế tại Việt Nam:

www.pebsteel.com

www.seico.vn

www.zamilsteel.com

www.bluescopesteelasia.com

www.damsan.vn

www.esteel.com.vn

www.atad.vn

www.yp.com.vn

www.nhatheptienchehungvan.com

www.sinhich.com

www.hungkhang.com.vn/vn

www.vinasteel.net

Lan Hương (Tổng hợp từ Internet)