TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

(Ban hành theo QĐ số 471/ĐT ngày 12/6/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHXD)

NGÀNH  KIẾN TRÚC

CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI – 2010

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH  KIẾN TRÚC

CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 1

1. Tên học phần: Đồ án Kiến trúc Công nghiệp 1- Mã môn học: 311611

2. Số tín chỉ: 2

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3, Ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Công nghiệp

4. Phân bổ thời gian: Thời gian thực hiện khoảng 9 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2, 3: Thiết kế quy hoạch mặt bằng chung XNCN

- Tuần 4 đến tuần 8: Thiết kế kiến trúc nhà sản xuất

- Tuần 9: Thể hiện đồ án tập trung

5. Điều kiện tiên quyết:

Khi nộp đồ án phải nộp kèm theo bản vẽ thông qua từng buổi và Phiếu thông qua đồ án có chữ ký của giáo viên hướng dẫn thì đồ án mới được chấm.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Thiết kế kiến trúc XNCN với nội dung chính thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng XNCN.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: Thông qua nội dung đồ án với giáo viên hướng dẫn, có mặt ít nhất 6/8 buổi thông qua.

- Khác:

8. Tài liệu học tập:

1. Học liệu mở trên trang WEB bmktcn.com

2. Hướng dẫn đồ án môn học KTCN

3. Hệ thống các đồ án tham khảo trên trang WEB bmktcn.com

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Chuyên cần 	: có

- Thực hành, thí nghiệm, thảo luận 	: không

- Thi giữa học phần 	: không

- Tiểu luận, bài tập lớn 	: không

- Khác 	:

10.Thang điểm:

Điểm học phần là: điểm đánh giá đồ án. Thang điểm đánh giá từng nội dung xem phần dưới đây.

Điểm học phần làm tròn đến một số thập phân, sau đó chuyển thành điểm chữ.

- Lọai đạt:

| A(8,5 - 10) | Giỏi |
| --- | --- |
| B(7,0 - 8,4) | Khá |
| C(5,5 - 6,9) | Trung bình |
| D(4,0 - 5,4) | Trung bình yếu |

- Loại không đạt

| F(dưới 4,0) | Kém |
| --- | --- |

11.Nội dung chi tiết học phần:

TÊN HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 1

A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Mục đích: Giúp cho sinh viên hệ thống được các kiến thức đã học, làm quen với hoạt động thiết kế kiến trúc công nghiệp, hiểu được nội dung cơ bản của một đồ án quy hoạch XNCN và thiết kế công trình công nghiệp, nắm được phương pháp thiết kế, rèn luyện tư duy sáng tác, kỹ năng thể hiện và trình bày đồ án.

- Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được trình tự thiết kế đồ án kiến trúc công nghiệp. Có khả năng đề xuất, đánh giá và lựa chọn các giải pháp kiến trúc. Thể hiện được các yêu cầu về nội dung cơ bản cũng như hình thức của một đồ án kiến trúc công nghiệp.

B.NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. QUY HOẠCH MẶT BẰNG CHUNG XNCN ( 5 điểm – bao gồm cả điểm nội dung và trình bày)

a) Đồ án phải đưa ra ít nhất 2 phương án quy hoạch mặt bằng chung XNCN. Việc đánh giá lựa chọn phương án thông qua các sơ đồ (0,5 điểm):

- Sơ đồ phân khu chức năng và bố trí các bộ phận chức năng theo dòng vật liệu và theo mức độ vệ sinh công nghiệp;

- Sơ đồ tổ chức giao thông; luồng hàng, luồng người;

- Đánh giá về phương diện sử dụng đất và khả năng mở rộng;

- Đánh giá về tổ chức không gian kiến trúc.

b) Bản vẽ mặt bằng chung phương án chọn tỷ lệ 1/500 -1/2000 (2 điểm). Trong đó bố trí các công trình, các tuyến giao thông chính phụ; cổng chính, cổng phụ; hệ thống sân bãi; hệ thống cây xanh cảnh quan; hàng rào ranh giới XNCN. Vẽ mặt cắt ngang của các tuyến đường chính trong nhà máy.

c) Bản vẽ mặt đứng khai triển toàn nhà máy, hướng nhìn từ tuyến đường chính của KCN, tỷ lệ 1/250; 1/500 (0,5 điểm).

d) Vẽ phối cảnh tổng thể nhà máy hoặc mô hình và một số tiểu cảnh (1,5 điểm).

e) Tính toán các chỉ tiểu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (0,5 điểm): Thống kê diện tích; tỷ lệ chiếm đất của các loại đất xây dựng công trình, đất cây xanh, đất giao thông và sân bãi; Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ SẢN XUẤT (5 điểm)

Đồ án phải đưa ra được giải pháp thiết kế kiến trúc sơ bộ, gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng nhà sản xuất - tỷ lệ 1/200; 1/300 (1 điểm), trong đó thể hiện các nội dung:

- Mặt bằng lưới cột; trục định vị ngang và dọc nhà; các kích thước cơ bản (nhịp, bước cột...); khe biến dạng (nếu có); kết cấu bao che;

- Bố trí các bộ phận chức năng; mặt bằng bố trí các thiết bị theo dây chuyền sản xuất;

- Tổ chức giao thông bên trong nhà sản xuất; cửa ra vào...

b) Bản vẽ mặt cắt ngang nhà tỷ lệ 1/100-1/200; mặt cắt dọc tỷ lệ 1/200-1/300 (1 điểm), trong đó thể hiện các nội dung:

- Giải pháp kết cấu chịu lực; bao che; sàn nền; chỉ dẫn các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng dự kiến sử dụng;

- Trục định vị, cốt cao; các kích thước cơ bản;

- Giải pháp chiếu sáng; thông thoáng; thoát nước mưa;

c) Vẽ chi tiết cấu tạo từ móng đến mái tỷ lệ 1/50 và một vài chi tiết thể hiện được đặc điểm chính của giải pháp kết cấu, kiến trúc (0,5 điểm);

d) Vẽ mặt đứng và mặt bên nhà sản xuất, tỷ lệ 1/100-1/300 (1,5 điểm). Yêu cầu thể hiện rõ giải pháp tổ hợp hình khối kiến trúc; màu sắc trang trí; chất liệu sử dụng; bố trí cửa đi, cửa sổ...

e) Phối cảnh nội, ngoại thất nhà sản xuất (1 điểm).

YÊU CẦU THỂ HIỆN

- Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1, đóng thành tập.

- Phương pháp thể hiện: vẽ tay, vẽ máy.

- Chất liệu thể hiện: không hạn chế

- Mô hình: Không bắt buộc. Có khuyến khích nếu làm tốt.

- Nộp đồ án kèm theo đĩa CD ghi lại toàn bộ nội dung đồ án.

C.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên trang WEB bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc – Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp- Dự án.

TRƯỞNG BỘ MÔN KTCN

TS. Phạm Đình Tuyển