| TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KTCN 1

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHẾ TẠO

- CƠ SỞ THIẾT KẾ

  - Các đặc điểm chung

Nhà máy cơ khí chế tạo có công xuất thiết kế 1000T/năm.

Sản phẩm chính: động cơ điện và các thiết bị điện, một số loại máy công cụ loại vừa và nhỏ.

Số lượng công nhân: 500 người trong đó có 420 lao động trực tiếp.

Nhà máy thuộc loại xí nghiệp công nghiệp có mức độ vệ sinh cấp III.

Tổng diện tích đất xây dựng 9 -10 ha.

Nguồn cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc, xử lý nước thải: Đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

  - Địa điểm xây dựng

Nhà máy xây dựng ở ngoại vi thành phố, đặt trong khu công nghiệp tập trung. Địa điểm thuận lợi cho việc vận chuyển đường sắt, đường bộ.

Từng sinh viên sẽ tự lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN theo các lô đất của các khu công nghiệp tập trung: Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Nội Bài và các KCN khác (có bản vẽ kèm theo). Qua đó tự xác địnhcác thông tin về hình dáng khu đất và các tuyến giao thông về tiếp cận với khu đất xây dựng XNCN. Diện tích khu đất lựa chọn từ 6ha (nếu có lô đất nhỏ 1,5 - 2ha thì có thể ghép nhiều lô lại với nhau).

Vị trí địa điểm cho các thông tin về hình dáng khu đất, hướng khu đất và các tuyến giao thông tiếp cận với khu đất xây dựng XNCN.

Các chỉ giới xây lùi cách lộ giới các tuyến đường bao quanh khu đất là 10m. Chỉ giới xây lùi cách hàng rào nhà máy lân cận là 8m.

Mật độ xây dựng khống chế trong khu đất không vượt quá 50%. Diện tích cây xanh đảm bảo tối thiểu 10% diện tích khu đất.

  - Các cơ sở về công nghệ sản xuất

1)  Sơ đồ dây chuyên chức năng toàn nhà máy:

2) Đặc điểm sản xuất của một số phân xưởng sản xuất:

Theo sơ đồ chức năng trên (dòng vật liệu) trong nhà máy cơ khí chế tạo có các phân xưởng sau:

a) Phân xưởng đúc gang, thép:

Sản phẩm: các chi tiết máy (phôi liệu) đúc gang hoặc thép, là bán thành phẩm -nguyên liệu của phân xưởng gia công cơ khí và lắp ráp. Phân xưởng này gắn với bộ phận làm khuôn mẫu.

Vận chuyển trong xưởng bằng cầu trục Q = 10/5T.

Đặc điểm sản xuất: nóng, sinh bụi, yêu cầu thoát nhiệt là chính,

b) Phân xưởng rèn, gò. hàn:

Sản phẩm: các chi tiết máy phải rèn, gò, hàn bằng thép tấm, thép hình, là bán thành phẩm – nguyên liệu của phân xưởng mạ, nhiệt luyện.

Vận chuyển trong xưởng bằng cầu trục 10/5t.

Đặc điểm sản xuất: nóng, có rung động bởi búa máy, tiếng ồn do va chạm kim loại. Yêu cầu thoát nhiệt là chính, cần cách ly rung động khỏi ảnh hưởng đến phân xưởng khác.

c) Phân xưởng mạ- nhiệt luyện:

Sản phẩm: các chi tiết máy sau khi gia công xong từ phân xưởng gia công cơ khí hoặc phân xưởng rèn cần nhiệt luyên để tăng độ cứng, hoặc mạ để tạo lớp bao phủ.

Đặc điểm sản xuất: nóng, không khí và nước thải độc hại cần xử lý.

d) Phân xưởng gia công cơ khí và lắp ráp:

Đây là phân xưởng sản xuất chính của nhà máy. Tại đây bán sản phẩm của các phân xưởng đúc, rèn – gò hàn được gia công tạo thành các chi tiết máy, sau đó được lắp ráp cùng với chi tiết máy khác (các chi tiết nhà máy không sản xuất được, nhập từ bên ngoài nhà máy, chứa tại kho tổng hợp hay kho trung tâm) tạo thành sản phẩm  cuối cùng của nhà máy.

Đặc điểm sản xuất của xưởng gia công cơ khí và lắp ráp:

- Loại sản xuất sản phẩm theo kiểu hàng loạt hoặc theo nhóm sản phẩm;

- Phương pháp công nghệ là phương pháp khô, dựa trên cơ sở của quá trình gia công nguội, không gia tăng về nhiệt độ, song sinh bụi;

- Dạng sản xuất (nguyên tắc hoàn thành sản phẩm) theo dạng hoàn thành theo dòng chảy:  phương tiện sản xuất, vị trí làm việc của công nhân được xếp đặt theo tiến trình của sản phẩm hay của các nhóm chức năng;

Vận chuyển chủ yếu trong xưởng là cầu trục sức trục 15/5T

Sử dụng giải pháp chiếu sáng tự nhiên kết hợp nhân tạo; Thông gió tự nhiên kết hợp thông gió cơ khí.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ của phân xưởng gia công cơ khí và lắp ráp :

Sơ đồ mặt bằng, mặt cắt phân xưởng gia công cơ khí và lắp ráp :

S¬ ®å mÆt B»NG PH¢N X¦ëNG

s¬ ®å mÆT C¾T NGANG PH¢N X¦ëNG

  - Bảng thống kê các hạng mục công trình trong toàn nhà máy

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích chiếm đất (m2) | Số tầng | Chiều cao (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân xưởng gia công cơ khí và lắp ráp | 5500 | 1 | 10,8 | Bụi; Thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên |
| 2 | Phân xưởng rèn, gò, hàn | 2400 | 1 | 8,4 | Nóng, rung động |
| 3 | Phân xưởng đúc | 2400 | 1 | 8,4 | Nóng bụi |
| 4 | Phân xưởng mạ, nhiệt luyện | 540 | 1 | 6 | Nóng, độc hại |
| 5 | Kho thép hình, thép tấm | 1200 | 1 | 6 |  |
| 6 | Kho tổng hợp trung tâm | 1200 | 1 | 6 |  |
| 7 | Kho gỗ mộc, mẫu, tạo khuôn | 540 | 1 | 4,8 |  |
| 8 | Kho đất | 360 | 1 | 4,2 - 4,8 | Bụi |
| 9 | Bãi gang, sắt vụn, đập gang | 2700 |  |  | ồn |
| 10 | Bãi thời hoá | 2200 |  |  |  |
| 11 | Bãi phế thải | 200 |  |  |  |
| 12 | Kho than, bãi than | 360 | 1 |  | Bụi |
| 13 | Kho thành phẩm | 2500 | 1 | 6 |  |
| 14 | Nhà nồi hơi | 324 | 1 | 6 | nóng |
| 15 | Trạm khí nén | 120 | 1 | 4,2 | Cháy, nổ |
| 16 | Trạm bơm, bể, đài nước | 324 |  |  |  |
| 17 | Trạm xử lý nước thải | 900 |  |  | Xử lý sơ bộ |
| 18 | Trạm phát điện dự phòng, trạm biến thế | 144 |  |  |  |
| 19 | Gara ôtô | 650 |  |  |  |
| 20 | Nhà chế thử | 600 | 1 | 6 |  |
| 21 | Cơ khí sửa chữa, bảo hành SP | 2100 | 1 | 7,2 |  |
| 22 | Trưng bày, giới thiệu SP | 600 | 1 | 4,2 - 4,8 |  |
| 23 | Nhà điều hành | 400 | 2 - 3 | 3,6 |  |
| 24 | Hội trường, ăn ca, phục vụ SH | 800 | 2 | 3,6 - 4,8 |  |
| 25 | Cổng thường trực | 45 |  |  |  |
| 26 | Gara xe đạp, xe máy | 400 |  |  |  |
| 27 | Bãi đỗ xe ô tô con | 400 |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 29 907 |  |  |  |

- NỘI  DUNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN KTCN1

Đồ án gồm 2 phần: Quy hoạch mặt bằng chung XNCN và thiết kế nhà sản xuất.

  - Quy hoạch mặt bằng chung XNCN  (5 điểm - bao gồm cả điểm nội dung và trình bày)

1) Đồ án phải đưa ra ít nhất 2 phương án quy hoạch mặt bằng chung XNCN. Việc đánh giá lựa chọn phương án thông qua các sơ đồ (0.5 điểm):

- Sơ đồ phân khu chức năng và bố trí các bộ phận chức năng theo dòng vật liệu và theo mức độ vệ sinh công nghiệp;

- Sơ đồ tổ chức giao thông, luồng hàng và luồng người;

- Đánh giá về phương diện sử dụng đất và khả năng mở rộng;

- Đánh giá về tổ chức không gian kiến trúc.

2) Bản vẽ mặt bằng chung phương án chọn tỉ lệ 1/500 - 1/1000 (2 điểm). Trong đó thể hiện bố trí các công trình, các tuyến giao thông chính, phụ; cổng chính, cổng phụ, hệ thống sân bãi và hệ thống cây xanh, cảnh quan, hàng rào ranh giới xí nghiệp công nghiệp. Vẽ mặt cắt của các tuyến đường chính trong nhà máy;

3) Vẽ mặt đứng khai triển hướng nhìn từ tuyến đường chính của khu công nghiệp, tỷ lệ 1/250; 1/500 (0,5 điểm);

4) Vẽ phối cảnh tổng thể nhà máy hoặc mô hình và một số tiểu cảnh (1,5 điểm);

5) Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: (0.5 điểm):

- Thống kê diện tích, tỉ lệ chiếm đất của các loại đất cây xanh, đất xây dựng công trình, đất giao thông và sân bãi, đất cây xanh;

- Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất;

  - Thiết kế kiến trúc nhà sản xuất chính của XN (5 điểm)

Nhà sản xuất chính trong đồ án là phân xưởng giao công cơ khí và lắp ráp.

Nội dung thiết kế kiến trúc gồm:

1) Bản vẽ mặt bằng nhà sản xuất - tỉ lệ 1/200; 1/300 (1 điểm). Trong đó phải thể hiện rõ các vấn đề sau:

-  Mặt bằng lưới cột, trục định vị ngang và dọc nhà, các kích thước cơ bản (nhịp, bước cột...) khe biến dạng (nếu có), kết cấu bao che;

- Bố trí các bộ phận chức năng, mặt bằng bố trí thiết bị theo dây chuyền sản xuất;

- Tổ chức giao thông bên trong xưởng, cửa đi vào..;

2) Bản vẽ mặt cắt ngang nhà tỉ lệ 1/100 - 1/200; Mặt cắt dọc tỉ lệ 1/200 - 1/300 trong đó thể hiện các vấn đề sau (1 điểm):

- Giải pháp kết cấu chịu lực, bao che, chỉ dẫn các loại cấu kiên và vật liệu xây dựng dự kiến sử dụng;

- Trục định vị, cốt cao, các kích thước cơ bản;

- Giải pháp chiếu sáng, thông gió, thoát nước mưa;

3) Vẽ chi tiết cấu tạo từ móng đến mái tỉ lệ 1/50 và một vài chi tiết biểu hiện được đặc điểm chính của giải pháp kết cấu, kiến trúc do mình lựa chọn trong việc thiết kế mặt cắt và tổ hợp mặt đứng công trình (0,5 điểm).

(Không vẽ lại những chi tiết đã có trong sách cấu tạo).

4) Vẽ hai mặt đứng nhà sản xuất (mặt trước và mặt bên). Tỉ lệ 1/100 - 1/300. Yêu cầu thể hiện rõ giải pháp tổ hợp hình khối, màu sắc trang trí, chất liệu sử dụng, bố trí cửa sổ, cửa đi (1,5 điểm)

5) Phối cảnh nội ngoại thất nhà sản xuất (1 điểm)

  - Yêu cầu thể hiện:

- Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1;

- Phương pháp thể hiện: vẽ tay, vẽ máy; khuyến khích vẽ tay các phần thể hiện kiến trúc như mặt đứng phối cảnh;

- Chất liệu thể hiện: không hạn chế;

- Mô hình: không nằm trong khối lượng phải thể hiện song không hạn chế. Có khuyến khích nếu làm tốt;

- Bản vẽ đóng thành tập, có bìa, ngoài bìa đề rõ tên đồ án, họ tên sinh viên, lớp, họ tên giáo viên hướng dẫn;

- Khi nộp đồ án phải nộp kèm theo Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án KTCN có chữ kí của giáo viên hướng dẫn và đĩa CD ghi nội dung của đồ án.

  - Thời gian làm đồ án

Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: 		Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2 - 3:	Thiết kế quy hoạch mặt bằng chung XNCN

- Tuần thứ 4 - 8: 	Thiết kế nhà sản xuất

- Tuần thứ 9: 		Thể hiện

Lịch nộp Đồ án sẽ được Bộ môn thông báo sau, tại WEB bmktcn.com

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sinh viên có thể tham khảo:

- Các đồ án công nghiệp điển hình tại website http://bmktcn.com mục Thư viện/Đồ án điển hình/Đồ án KTCN số 01;

-  Các tài liệu tham khảo khác.

Nghiêm cấm việc sao chép các đồ án.

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 200 Chủ nhiệm bộ môn KTCN |
| --- | --- |

# Text boxes

PHÂN XƯỞNG CHÍNH

PHÂN XƯỞNG

LẮP RÁP

PHÂN XƯỞNG

GIA CÔNG CƠ KHÍ

KHO

NHIÊN LIỆU

NỒI HƠI,

KHÍ NÉN

PX CƠ ĐIỆN, DỤNG CỤ

BÃI VẬT TƯ

NGOÀI TRỜI

HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ,

PHỤC VỤ SINH HOẠT

KHO

THÀNH PHẨM

BÃI GANG, SẮT VỤN

BÃI THỜI HÓA

PHÂN XƯỞNG ĐÚC

PX MỘC MẪU

MẪU

KHO

GỖ ĐẤT

KHO

TỔNG HỢP TRUNG TÂM

KHO THÉP,

VẬT TƯ

VÀ PX CẮT

PHÂN XƯỞNG MẠ,

NHIỆT LUYỆN

PHÂN XƯỞNG RÈN

GÒ HÀN

GIA CÔNG

CHI TIẾT NHỎ

KHU VỰC

LẮP RÁP BỘ PHẬN

KHU VỰC

LẮP RÁP TỔNG THỂ

GIA CÔNG

CHI TIẾT VỪA

KHU VỰC CHUẨN BỊ

GIA CÔNG

CHI TIẾT LỚN

KHO BÁN THÀNH PHẨM

KHU VỰC

KIỂM TRA SƠN