GA NGỌC HỒI

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông của thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được Bộ giao thông vận tải xây dựng từ những năm 1990. Quy hoạch lần đầu tiên được Chính phủ phê duyệt vào năm 1998, sau đó được bổ sung năm 2008. Quy hoạch là tổng hợp những nghiên cứu về hệ thống giao thông của Hà Nội trong vòng 2 thập kỷ qua, đề xuất 4 tuyến đường ray, trong đó ưu tiên là  dự án Công trình đường sắt giữa Ngọc Hồi và Yên Viên (HURC1).

Từ năm 2000, Đường sắt Việt Nam (VNR) lập nghiên cứu tiền khả thi cho HURC1, và đã được nhà nước phê duyệt vào tháng 2 năm 2004. Vào tháng 3/2004, Bộ giao thông vận tải cho phép VNR thành lập nghiên cứu báo cáo khả thi của dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Đường sắt (TRICC.JSC) là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công việc này. Vào tháng 6 năm 2005, nghiên cứu khả thi cho HURC1 đã được thực hiện bởi Tổ chức Ngoại Thương Nhật Bản (JETRO). Báo cáo khả thi đã được Bộ Giao Thông vận tải chấp nhận vào năm 2006. Sau đó, bản tiếng Việt của báo cáo khả thi đã được hòan thành bởi TRICC và đã được Bộ Giao Thông vận tải phê duyệt năm 2008. Báo cáo khả thi này kiến nghị rằng HURC1 sẽ chia ra làm 2 dự án để thực hiện. Dự án 1 là công trình đường sắt trên cao từ Giáp Bát đến Gia Lâm và Ga Ngọc Hồi, và Dự án 2 là công trình đường sắt trên cao từ Ngọc Hồi tới Giáp Bát và từ Gia Lâm đến Yên Viên.

Kiến trúc các công trình đường sắt đã thay đổi rất nhiều trong 2 thập kỷ. Mô hình ga xe lửa hiện đại hiện diện như làm nổi bật cảnh quan và môi trường khu vực bởi sự hấp dẫn và vóc dáng của nó. Để tạo ra một hệ thống đường sắt với bộ mặt đẹp và chất lượng, công việc thiết kế ga là một công việc vô cùng quan trọng. Để nâng cao tính hữu dụng, việc thiết kế ga cần phải liên hệ thật hiệu quả và hòa nhập với các hệ thống giao thông khác. Thêm nữa, việc thiết kế cũng phải hài hòa với cảnh quan xung quanh, môi trường, dễ và tiết kiệm trong việc sửa chữa và thân thiện với môi trường. Ga xe lửa nên tiện nghi, an toàn, tiện lợi và dễ sử dụng đối với hành khách.

Trong phạm vi của bài viết, chỉ đề cập đến một phần của Dự án đường sắt trên cao nội thành Hà Nội, nằm trong phạm vi của tuyến số 1.Tuyến số 1 bắt đầu từ ga Yên Viên, qua cầu sông Đuống, ga Gia Lâm, cầu Long Biên, tới ga Hà Nội, qua ga Giáp Bát và kết thúc ở ga Ngọc Hồi. Trong tuyến này, ga Ngọc Hồi là ga lớn thứ hai về qui mô, sau ga Hà Nội nhưng lại là ga có xưởng sửa chữa các thiết bị đườngsắt có qui mô lớn nhất. Ga Ngoc Hồi đóng vai trò là ga cuối cùng, cũng như xưởng sửa chữa tiện nghi nhất, đáp ứng các nhu cầu về bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị ngành đường sắt. Chính vì tầm quan trọng của công trình này, đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất một giải pháp qui hoạch chi tiết tổng mặt bằng cho toàn khu với 99 hạng mục được chia thành các cụm công trình gắn kết chặt chẽ với nhau.

Với chức năng riêng biệt cho từng cụm, tổ hợp ga Ngọc hồi được chia thành các cụm xí nghiệp như sau:

- Nhà ga khách Ngọc Hồi.

- Xí nghiệp tàu đô thị Ngọc Hồi (các nhà U).

- Xí nghiệp đầu máy Ngọc Hồi(các nhà D).

- Xí nghiệp toa xe khách Ngọc Hồi(các nhà P).

- Xí nghiệp toa xe hàng Ngọc Hồi(các nhà F).

- Ga hàng Ngọc Hồi(các nhà S).

- Khu tổ hợp Ngọc Hồi (các nhà M).

- Trạm biến áp Ngọc Hồi(các nhà C).

Với 8 cụm công trình được phân chia theo công năng hoạt động như trên, ngoài công trình nhà ga hành khách chính, mỗi cụm lại bao gồm rất nhiều hạng mục nhỏ thành phần.

Điểm chung giữa các cụm này là mỗi cụm đều có một nhà điều hành, hay còn gọi là nhà văn phòng(được kí hiệu là số 1 sau tên cụm), ví dụ D1, U1, F1, M1, S1 v.v...Hạng mục này là nơi làm việc của ban điều hành xí nghiệp, bao gồm ban giám đốc, các khoa phòng ban, cán bộ quản lý. Công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Đóng vai trò là một trong số ít những kết cấu bê tông cốt thép trong toàn tổ hợp, nhà văn phòng chính là điểm nhấn cho kiến trúc từng cụm cũng như kiến trúc toàn khu. Công trình sử dụng sơn hoàn thiện 3 lớp màu trắng và ốp gạch Inax theo bản vẽ thiết kế.

Nếu nói đến tổ hợp ga Ngọc hồi, không thể không nhắc đến khu nhà ga hành khách chính với hệ thống kết cấu thép khẩu độ lớn. Hệ kết cấu này là một trong những hệ kết cấu thép hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Công trình được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại, mạnh mẽ, có thể coi là một trong những ga hành khách đẹp nhất Việt Nam.

Một hạng mục công trình có diện tích chiếm đất lớn nhất trong tổ hợp ga Ngọc Hồi chính là các phân xưởng chính, hay còn gọi là Main workshop. Trong tổ hợp này, có 4 phân xưởng chính nằm rải rác toàn khu như U2, P2, D2 và F2.

Các phân xưởng này đóng vai trò là nơi đại tu sửa chữa, phuc hồi và chế tạo các thiết bị, cấu kiện lớn của ngành đường sắt như: đầu máy, toa xe khách, toa xe hàng. Sau khi được sửa chữa tại đây, các thiết bị được chuyển về các hạng mục thành phần để tiếp tục sửa chữa chuyên sâu và hoàn thiện. Các phân xưởng chính được thiết kế với hệ kết cấu thép khẩu độ lớn, kết cấu bao che sử dụng tường tôn có lớp cách nhiệt, mái tôn múi cao đóng vai trò như những máng xối lớn được liên kết chặt chẽ với hệ thống khung thép. Hình thức này được sử dụng chung không chỉ cho toàn bộ khu tổ hợp mà còn cho toàn bộ dự án để đảm bảo tính thống nhất trong thiết kế.

Ngoài ra, còn các hạng mục công trình có qui mô trung bình như: phân xưởng hồi tu, phân xưởng hạ tầng, xưởng máy nén khí, xưởng đầu máy dồn, xưởng cơ điện được bố trí phân tán xung quanh các phân xưởng chính đóng vai trò hỗ trợ bổ xung cho công tác sửa chữa và bảo trì.

Bên cạnh đó còn phải kể đến một loạt các hạng mục khác như: kho chứa vật liêu nguy hiểm, trạm điều khiển tín hiệu, kho lưu trữ hàng hóa, trạm xăng, nhà để xe v.v...Các hạng mục này tuy có diện tích không lớn nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự vận hành của toàn tổ hợp. Các công trình này sử dụng chung một hình thức kiến trúc và giải pháp kết cấu như các phân xưởng chính, nhưng với qui mô nhỏ hơn. Riêng nhà để xe được thiết kế mái cong như những cánh diều nằm sát nhau, với qui mô linh hoạt phu thuộc vào nhu cầu sử dụng trong tựng cụm. Ngoài nhà, nhà chứa vật liệu nguy hiểm còn được thiết kế với hệ thống mái nhẹ và sử dụng các loại vật liệu hoàn thiện nhằm đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình sử dụng.

Các hạng mục cuối cùng của tổ hợp là một phần không thể thiếu trong bất kì cụm xí nghiệp công nghiệp nào, đó là các công trình kĩ thuật. Trong tổ hợp Ga Ngọc Hồi, các công trình này là các trạm điện, nhà để máy bơm, khu xử lý nước thải, khu nhà đặt máy bơm cứu hỏa, nhà bảo vệ, nhà trực ghi v.v…

Với 99 hạng mục từ nhỏ đến lớn, tổ hợp ga Ngọc Hồi thể hiện đầy đủ vai trò của một nhà ga chính kết hợp với khu sửa chữa. Công trình được đánh giá là có qui mô lớn nhất cả nước của ngành đường sắt Việt Nam.

Giới thiệu Dự án: KTS. Bùi Thị Kim Dung, học viên CH Kiến trúc khóa 2010, ĐHXD

(Nguồn: Dự án Tổ hợp ga Ngọc Hồi- tuyến đường sắt nội đô Hà Nội)