ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT

KHU CÔNG NGHIỆP NAM THĂNG LONG - TỶ LỆ 1/2.000

(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số ......BXD/KTQH, ngày .... tháng .... năm 1997)

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 :      Phạm vi áp dụng

1.1.     Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Thăng Long quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Thăng Long đã được phê duyệt tại Quyết định số : ......... BXD/KTQH ngày ...... tháng ..... năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1.2.     Căn cứ vào hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Thăng Long được duyệt và các quy định tại bản Điều lệ này, Ban Quản lý Khu Công nghiệp Nam Thăng Long giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thỏa thuận các giải pháp kiến trúc - quy hoạch cho các công trình xây dựng trong Khu Công nghiệp theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 2 :      Phân vùng quản lý quy hoạch

2.1      Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Nam Thăng Long

-              Phía Bắc giáp đường liên khu vực dự kiến rộng 40m, kề với trạm biến thế Chèm.

-              Phía Nam giáp tuyến đường đô thị rộng 60m chạy tới trung tâm mới Tây Hồ Tây của Hà Nội

-              Phía Tây giáp đường liên khu vực dự kiến rộng 40m.

-              Phía Đông giáp đường liên khu vực rộng 40m, tiếp giáp với khu nhà ở Cổ Nhuế.

2.2      Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 260,87 ha, có cơ cấu sử dụng đất chung như sau:

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất giao thông đô thị | 24,24 | 9,29 |
| 2 | Hành lang bảo vệ tuyến điện | 8,37 | 3,21 |
| 3 | Đất đã cấp, sử dụng làm đất ở | 10,14 | 3,89 |
| 4 | Khu công nghệ hỗ trợ sản xuất - khu a | 98,59 | 37,79 |
| 5 | Khu xí nghiệp công nghiệp - khu b | 119,53 | 45,82 |
| Tổng cộng | 260,87 | 100,00 |

2.3.     Khu Công nghệ hỗ trợ sản xuất - KHU A có diện tích 98,59 ha được phân thành các khu vực sau (xem sơ đồ) :

| TT | Chức năng sử dụng đất | DT chiếm đất (ha) | TL chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm điều hành và TT giao lưu hàng hóa | 4,99 | 5,06 |
| 2 | Các công trình phát triển công nghệ và thử nghiệm | 28,66 | 29,06 |
| 3 | Xí nghiệp công nghiệp | 29,96 | 30,39 |
| 4 | Công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 3,41 | 3,46 |
| 5 | Đất giao thông | 11,39 | 11,55 |
| 6 | Diện tích cây xanh, mặt nước | 20,18 | 20,48 |
|  | - Công viên, cây xanh | 16,18 |  |
|  | - Diện tích hồ | 4,00 |  |
| Tổng cộng | 98,59 | 100,00 |

2.4.     Khu xí nghiệp công nghiệp - KHU B có diện tích 119,53 ha được phân thành các khu vực (xem sơ đồ kèm theo) :

| TT | Chức năng sử dụng đất | DT chiếm đất (ha) | TL chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất trung tâm | 3,80 | 3,18 |
| 2 | Đất xí nghiệp công nghiệp | 71,51 | 59,83 |
| 3 | Công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật | 5,65 | 4,73 |
| 4 | Đất giao thông | 18,95 | 15,85 |
| 5 | Cây xanh, mặt nước và các loại đất khác | 19,62 | 3,76 |
|  | - Diện tích cây xanh | 15,12 |  |
|  | - Diện tích hồ | 4,5 |  |
| Tổng cộng | 119,53 | 100,00 |

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3 :       Các xí nghiệp công nghiệp

3.1.     Các xí nghiệp công nghiệp của khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích là 29,96 ha, được chia thành 6 cụm các xí nghiệp công nghiệp, ký hiệu từ A3-1 đến A3-6.

Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng các xí nghiệp công nghiệp trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất được quy định tại bảng sau :

Các xí nghiệp công nghiệp trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất

| TT | Tên cụm | Ký hiệu trên bản vẽ | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị viễn thông | A3-1 | 36.400 | 26.208 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 2 | Cơ khí chính xác | A3-2 | 63.890 | 46.000 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 3 | Thiết bị điện | A3-3 | 43.510 | 31.327 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 4 | Công nghệ sinh học | A3-4 | 51.900 | 37.368 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 5 | Vật liệu mới | A3-5 | 52.220 | 37.584 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 6 | Công nghiệp điện tử | A3-6 | 51.700 | 37.224 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| Tổng cộng |  | 299.620 | 215.711 |  |  |  |

3.2.     Các xí nghiệp công nghiệp của khu xí nghiệp công nghiệp có diện tích là 71,51 ha, được chia thành 14 cụm các xí nghiệp công nghiệp, ký hiệu từ B2-1 đến B2-14.

Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng các xí nghiệp công nghiệp trong khu xí nghiệp công nghiệp được quy định tại bảng sau:

Các xí nghiệp công nghiệp trong khu xí nghiệp công nghiệp

| TT | Tên cụmxí nghiệp công nghiệp | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng ( %) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm B2-1 | 40.230 | 28.965 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 2 | Cụm B2-2 | 35.810 | 25.783 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 3 | Cụm B2-3 | 58.130 | 41.853 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 4 | Cụm B2-4 | 38.890 | 28.001 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 5 | Cụm B2-5 | 52.600 | 37.872 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 6 | Cụm B2-6 | 104.000 | 74.880 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 7 | Cụm B2-7 | 92.100 | 66.312 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 8 | Cụm B2-8 | 58.300 | 41.976 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 9 | Cụm B2-9 | 20.510 | 14.767 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 10 | Cụm B2-10 | 43.100 | 31.032 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 11 | Cụm B2-11 | 20.300 | 14.611 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 12 | Cụm B2-12 | 35.800 | 25.776 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 13 | Cụm B2-13 | 72.600 | 52.272 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 14 | Cụm B2-14 | 42.700 | 30.744 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| Tổng cộng |  | 514.844 |  |  |  |

Điều 4 :       Trung tâm điều hành

4.1.     Trung tâm điều hành của khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích là 4,99 ha, gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý, nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, v.v... Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng Trung tâm điều hành khu công nghệ hỗ trợ sản xuất được quy định tại bảng sau :

trung tâm điều hành trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất

| TT | Tên công trình | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng điều hành, dịch vụ công cộng | 25.000 | 18.750 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 2 | Trung tâm giao dịch | 24.900 | 99.600 | 30 | 15 | 4 |
| Tổng cộng | 49.900 | 118.350 |  |  |  |

4.2.     Trung tâm điều hành của khu xí nghiệp công nghiệp có diện tích là 3,8 ha, gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý Khu Công nghiệp, nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm, v.v... Trung tâm điều hành được chia thành hai bộ phận, trong đó Trung tâm phía Nam là bộ phận chính.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng Trung tâm điều hành trong khu xí nghiệp công nghiệp được quy định tại bảng sau :

Trung tâm điều hành trong khu xí nghiệp công nghiệp

| TT | Tên Khu trung tâm | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng ( %) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm điều hành phía Nam - B1-1 | 28.040 | 21.030 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 2 | Trung tâm điều hành phía Bắc - B1-2 | 9.960 | 7.470 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| Tổng cộng | 38.000 | 28.500 |  |  |  |

4.3.     Những quy định khác :

a.        Nền đất xây dựng  : Độ dốc nền đất : 0,004. Cốt xây dựng thấp nhất đối với Trung tâm điều hành của khu A: 6,6m và đối với Trung tâm điều hành cảu Khu B : Trung tâm phía Nam là 6,7m ; Trung tâm phía Bắc là 7,6m.

b.        Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc : Các công trình được bố trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch - kiến trúc thống nhất tạo bộ mặt trung tâm.

Điều 5 :       Các công trình Phát triển Công nghệ & Thử nghiệm

5.1.     Các công trình Phát triển Công nghệ & Thử nghiệm của khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích là 28,66 ha, được chia thành 7 cụm theo các chuyên nghành khác nhau.

Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng các công trình Phát triển Công nghệ & Thử nghiệm trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất được quy định tại bảng sau:

các công trình phát triển công nghệ & thử nghiệm trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất

| TT | Tên cụm | Ký hiệu trên bản vẽ | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị viễn thông | A4-1 | 39810 | 29857 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 2 | Cơ khí chính xác | A4-2 | 29860 | 22393 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 3 | Thiết bị điện | A4-3 | 43760 | 32820 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 4 | Công nghệ sinh học | A4-4 | 27120 | 20340 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 5 | Vật liệu mới | A4-5 | 55910 | 41932 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 6 | Công nghiệp điện tử | A4-6 | 44580 | 33435 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| 7 | Kiểm nghiệm chất lượng | A5 | 45560 | 34170 | 30 | 2,5 | 0,75 |
| Tổng cộng |  | 286600 | 214947 |  |  |  |

5.2.    Những quy định khác :

a.        Nền đất xây dựng : Độ dốc nền đất : 0,004. Cốt nền xây dựng thấp nhất là 6,9m.

b.        Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc : Các công trình được bố trí xen kẽ với công viên, hồ nước tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học.

Điều 6 :       Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

6.1.     Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích là 3,41 ha, gồm trạm biến áp và kho.Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất được quy định tại bảng sau :

các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất

| TT | Tên công trình | Ký hiệu trên bản vẽ | Diện tích chung (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao trung bình | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho tàng | A7-1 | 19.250 | 13.860 | 60 | 1,2 | 0,72 |
| 2 | Trạm biến thế | A7-2 | 14.850 |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 34.100 |  |  |  |  |

6.2.     Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật của khu xí nghiệp công nghiệp có diện tích là 5,65ha, gồm trạm xử lý nước thải và nhà máy lọc nước dự phòng.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong khu xí nghiệp công nghiệp được quy định tại bảng sau :

các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong khu xí nghiệp công nghiệp

| TT | Tên công trình | Ký hiệu trên bản vẽ | DT chung (m2) | Mật độ XD (%) | Tầng cao TB | Hệ số sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm xử lý nước thải | B7-1 | 40.100 | 60 | 1 | 0,6 |
| 2 | Nhà máy nước dự phòng | B7-2 | 16.400 | 60 | 1 | 0,6 |
| Tổng cộng |  | 56.500 |  |  |  |

6.3.     Những quy định khác

a.        Cốt nền xây dựng :Cốt nền xây dựng của Trạm biến thế ( thuộc khu A) : 7,7m

Cốt nền xây dựng của Khu kho ( thuộc khu A) : 7,3m

Cốt nền xây dựng của Trạm xử lý nước thải( thuộc khu B) : 7,6m

Cốt nền xây dựng của Nhà máy nước dự phòng ( thuộc khu B) : 7,6mb.

Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc : Khu vực phải bố trí các giải cây xanh cách ly để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp . Diện tích cây xanh phải đảm bảo không nhỏ hơn 30% diện tích các khu đất xây dựng.

Điều 7 :       Đất cây xanh, mặt nước

7.1.     Đất cây xanh tập trung trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích 16,18ha, gồm các khu công viên, cây xanh cách ly, cây xanh tại các khoảng mở công công và cây xanh phân tán dọc theo các tuyến kênh. Hồ điều hòa có diện tích 4ha.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu cây xanh, hồ nước trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất được quy định tại bảng sau:

| TT | Tên khu cây xanh, hồ nước | Ký hiệu trên bản vẽ | Tính chất | Quy mô(m2) | Mật độ XD công trình( %) | Mật độ mặt nước (%) | Mật độ cây xanh, thảm cỏ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công viên Khu trung tâm | A6-1 | Cảnh quan | 62.030 | 30 | 10 | 60 |
| 2 | Công viên Khu N/c & Thử nghiệm | A6-2 | Nghỉ ngơi | 50.060 | 15 | 0 | 85 |
| 3 | Công viên | A6-3 | Cảnh quan | 13.280 | 15 | 10 | 75 |
| 4 | Công viên | A6-4 | Cảnh quan | 13.280 | 15 | 10 | 75 |
| 5 | Cây xanh | A6-5 | Cách ly | 19.330 | 10 | 20 | 60 |
| 6 | Cây xanh | A6-6 | Khoảng mở công cộng | 3.820 | 15 | 10 | 75 |
|  |  |  | Cộng | 161.800 |  |  |  |
| 7 | Hồ nước | A8 | Cảnh quan, điều hòa | 40.000 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 201.800 |  |  |  |

7.2.     Đất cây xanh tập trung trong khu xí nghiệp công nghiệp có diện tích 15,12ha, gồm các công viên, cây xanh cách ly, cây xanh tại các khoảng mở công công và cây xanh phân tán dọc theo các tuyến kênh. Hồ điều hòa có diện tích 4,5ha.

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu cây xanh, hồ nước trong khu xí nghiệp công nghiệp được quy định tại bảng sau:

| TT | Tên khu cây xanh, hồ nước | Ký hiệu trên bản vẽ | Tính chất | Quy mô(m2) | Mật độ XD công trình( %) | Mật độ mặt nước(%) | Mật độ cây xanh, thảm cỏ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công viên khu Trung tâm phía Nam | B6-1 | Cảnh quan | 26.380 | 20 | 0 | 80 |
| 2 | Cây xanh | B6-2 | Cách ly | 35.770 | 20 | 10 | 70 |
| 3 | Cây xanh ven mương | B6-3 |  | 12.220 | 0 | 50 | 50 |
| 4 | Cây xanh ven mương | B6-4 |  | 45.170 | 10 | 35 | 65 |
| 5 | Công viên khu trung tâm phía Bắc | B6-5 | Cảnh quan | 23.800 | 20 | 10 | 70 |
| 6 | Cây xanh | B6-6 | Khoảng mở công cộng | 7.860 | 20 |  | 80 |
|  | Cộng |  |  | 151.200 |  |  |  |
| 7 | Hồ nước | B8 | Cảnh quan, điều hòa | 45.000 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 196.200 |  |  |  |

7.3.     Những quy định khác :

a.        Yêu cầu về kỹ thuật : Cấm thoát nước bẩn vào nước mặt. Phải kè bờ hồ, mương nước trong Khu Công nghiệp để đảm bảo mỹ quan.

b.        Yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan : Cây xanh ven đường, ven mặt nước phải được bố trí có tổ chức, đảm bảo cảnh quan Khu Công nghiệp.

Điều 8 :       Đất đường giao thông

8.1      Đất đường giao thông đô thị trong phạm vi quy hoạch có diện tích 24,24ha.

8.2.     Đất dành làm đường giao thông, không kể các tuyến giao thông nội bộ, trong khu công nghệ hỗ trợ sản xuất có diện tích 11,39 ha.

8.3.     Đất dành làm đường giao thông, không kể các tuyến giao thông nội bộ, trong khu xí nghiệp công nghiệp có diện tích 18,95 ha.8.4.

Các tuyến đường được xác định rõ theo các tiêu chí tại bảng sau:

| TT | Tên tuyến đường | Loại đường | Chiều dài (m) | Mặt cắt (m) | Khoảng cách ly hai bên tính từ chỉ giới đường đỏ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường đô thị |
| 1 | Đường 60m | Cấp 1 | 1906 | 60 | 20 |
| 2 | Đường 40m | Cấp 1 | 6516 | 40 | 10 |
| II | Đường trong Khu công nghệ hỗ trợ sản xuất |
| 1 | Đường 30m | Cấp 2 | 3573 | 30 | 8 |
| 2 | Đường 18m | Cấp 2 | 370 | 18 | 6 |
| III | Đường trong Khu xí nghiệp công nghiệp |
| 1 | Đường 30m | Cấp 2 | 3160 | 30 | 8 |
| 2 | Đường 18m | Cấp 2 | 4509 | 18 | 6 |

8.5      Những quy định khác :

a.        Cốt nền mặt đường : Cao độ mặt đường cao nhất: 7,62 ; Cao độ mặt đường thấp nhất: 6,6m.

b.        Độ dốc dọc trung bình: 4%.

c.        Độ dốc ngang trung bình: 2%.

Điều 9 :            Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác

9.1.          Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng : Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng lưới thoát nước mặt. Cao độ nền xây dựng tối thiểu, tại phía Nam khu vực quy hoạch : 6,7m. Độ dốc địa hình tối thiểu: 0,004.9.2.

Về cấp nước : Khoảng cách ly tối thiểu đối với bể chứa, bể lọc trong trường hợp phải xây dựng nhà máy nước của khu công nghiệp: 30m. Khoảng cách ly đối với đường ống cấp nước: 3m.9.3.

Về cấp điện : Khoảng cách ly đối với cáp điện ngầm 3m.9.4.

Về thoát nước bẩn và môi trường : Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ trạm của hệ thống thoát nước bẩn. Khoảng cách ly đối với các công trình thoát nước bẩn của khu công nghiệp phải tuân thủ theo Quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường, trong đó có dải cây xanh cách ly với chiều rộng không nhỏ hơn 10m. Chiều rộng tối thiểu của dải cây xanh cách ly với khu dân cư ở phía Đông khu công nghiệp không nhỏ hơn 50m. Các XNCN bố trí tiếp giáp với khu dân cư phải thuộc XNCN có mức độ độc hại thuộc nhóm V. Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ tùy theo tính chất, mức độ độc hại trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của Khu Công nghiệp, Trạm xử lý nước thải bên trong các xí nghiệp, nhà máy phải tuân thủ quy định của Quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường.

CHƯƠNG 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 :          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày .... / .... / 199..

Điều 11 :          Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

| BỘ XÂY DỰNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| ----------- |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số : ........ /QĐ-BXD |  | ------------------------- |
|  |  | Hà Nội, ngày tháng năm 1997 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Quản lý Xây dựng

Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Tỷ lệ 1/2000

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

-             Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ và Cơ quan ngang Bộ ;

-             Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý Xây dựng Đô thị ;

-             Căn cứ Quyết định số            /QĐ-BXD, ngày         tháng      năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Tỷ lệ 1/2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :         Ban hành “Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nam Thăng Long - Tỷ lệ 1/2000“.

Điều 2 :         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 :         Các ông Chủ tịch Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp & Khu Chế xuất, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở : Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Nhà đất, Địa chính, Tài chính Vật giá, Cục Đầu tư và Phát triển Hà Nội, Chủ tịch Uy ban Nhân dân huyện Từ Liêm, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

NGUYỄN MẠNH KIỂM

Nơi nhận :

-  Như Điều 3

-  Văn phòng Chính phủ (Để b/c)

-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-  Tổng cục Địa chính

-  Lưu VP