# Trung tâm cộng đồng Gleneagles, Vancouver, British Columbia, Canada

Một số thông tin chung về công trình:

Địa điểm: Phía Tây Vancouver, British Columbia, Canada
Chủ đầu tư: Corporation of the District of West Vancouver

Nhóm kiến trúc sư: Patkau Architects
Nhóm dự án: Omer Arbel, Greg Boothroyd, Joanne Gates, Samantha Hayes, Patrick O’Sullivan, John Patkau, Patricia Patkau, David Shone, Craig Simms
Nhóm quản lý: Maurice J. Ouellette Consulting
Kiến trúc sư cảnh quan: Vaughan Landscape Planning & Design
Nhóm kỹ sư kết cấu: Fast & Epp Structural Engineers
Nhóm kỹ sư điện và kỹ thuật: Earth Tech Canada Inc.
Xây dựng: Webster Engineering Ltd
Tư vấn luật: Gage-Babcock & Associates
Tư vấn kỹ thuật: Susan Morris Specifications
Tư vấn về nghe,nhìn: McSquared System Design Group
Nhà thầu: Country West Construction Ltd.

Trung tâm cộng đồng Geneagles nằm trên một khu đất tương đối nhỏ và dốc thoải, tiếp giáp với khu sân golf công cộng của Vancouver. Cty. Patkau architects đã khéo léo tổ chức chức năng của công trình thành 3 tầng để giảm tối đa diện tích xây dựng.

Tầng giữa của công trình có thể được tiếp cận từ sảnh trên tuyến phố và gồm các chức năng công cộng như phòng khách, café, phòng họp, phòng dăng ký và các khu cho trẻ em. Tầng thấp cuả công trình mở về phía đối diện của công trình với các bậc thang có bảo hiểm và không gian sân trong bên cạnh sân golf, bao gồm các chức năng: phòng tập, phòng đa năng, phòng nghệ thuật, phòng thanh niêm và các khu vực ngoài trời. Tầng trên cùng của công trình là khu thể thao.

Mặt cắt

Riêng phòng tập trong công trình có khối tích rất lớn vì thông ba tầng, các bức tường phân chia không gian phòng tập đều được làm bằng kính để kết nối các chức năng khác nhau một cách dễ dàng hơn. Cũng nhờ các vách kính này, các hoạt động diễn ra trong công trình còn có thể được kết nối với bên ngoài, và làm phong phú hơn nội thất của tất cả không gian.

Hệ thống kết cấu bao gồm các tấm sàn bê tông đúc sẵn, các tấm tường đứng 2 lớp cách nhiệt bằng bê tông và mái bằng gỗ nặng. Kết cấu này là thành phần vô cùng quan trọng cho hệ thống điều hòa khí hậu trong công trình. Cả công trình như một khối giữ nhiệt khổng lồ, một máy bơm nhiệt tĩnh, giúp hấp thụ, lưu trữ và giải phóng năng lượng, tạo ra một bầu không khí ổn định bên trong, với nhiệt độ không thay đổi trong các không gian bất chấp sự thay đổi của nhiệt độ bên ngoài. Hệ thống làm ấm và làm mát ở cả tường và sàn luôn được giữ ở nhiệt độ quy định, các bề mặt bê tông luân phiên hấp thụ và tỏa nhiệt.

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

Phần nhô lên của mái có nhiệm vụ: bảo vệ công trình khỏi mưa bão vào mùa đông và bảo vệ nội thất khỏi bức xạ mặt trời vào mùa hè.

Thông gió được sử dụng bằng một hệ thống chuyển đổi. 100% không khí sạch được làm dịu và cung cấp ở tốc độ thấp ở các tầng dưới. Luồng không khí này bay lên, đẩy các chất độc hại lên cao và xả ra ngoài qua một máy thu hồi nhiệt. Bởi không khí không được sử dụng như một phương tiện để kiểm soát khí hậu, việc mở các cửa sổ và cửa đi sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống làm ấm và làm mát.

Hệ thống máy móc yêu cầu để thực hiện tất cả các điều kiện trên phải chiếm đến 40% công suất của một hệ thống HVAC (viết tắt của Heating, Ventilating, and Air Conditioning_ Làm nóng, thông gió và điều hòa không khí_ một công nghệ môi trường ứng dụng trong công trình hoặc ôtô, dựa trên các nguyên tắc của nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng, và truyền nhiệt).

Tổng mặt bằng

Mặt đứng

THU TRANG _ bmktcn.com

(tổng hợp từ archdaily.com)