CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 14: 2009/BXD

Quy chuÈn kü thuËt quèc gia

QUY HOẠCH XÂY DỰNG n«ng th«n

Vietnam Building Code- Rural Residental Planning

HÀ NỘI – 2009

Môc lôc

|  | Trang |
| --- | --- |
| Ch­¬ng I. C¸c quy ®Þnh chung | 5 |
| 1.1. Ph¹m vi ¸p dông | 5 |
| 1.2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ | 5 |
| 1.3. Yªu cÇu quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n | 6 |
| Ch­¬ng II. Quy ho¹ch kh«ng gian | 7 |
| 2.1. Yªu cÇu ®èi víi ®Êt ®Ó x©y dùng vµ më réng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n | 7 |
| 2.2. ChØ tiªu sö dông ®Êt | 7 |
| 2.3. Ph©n khu chøc n¨ng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n | 8 |
| 2.4. Quy ho¹ch khu ë | 9 |
| 2.5. Quy ho¹ch khu trung t©m x· | 9 |
| 2.6. Quy ho¹c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt | 11 |
| 2.7. Quy ho¹ch khu s¶n xuÊt tiÓu, thñ c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp tËp trung | 12 |
| 2.8. Quy ho¹ch c©y xanh | 13 |
| 2.9. Quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«n vïng bÞ ¶nh h­ëng thiªn tai | 13 |
| Ch­¬ng III. Quy ho¹ch chuÈn bÞ kü thuËt | 14 |
| 3.1. Quy ho¹ch chiÒu cao (quy ho¹ch san ®¾p nÒn) | 14 |
| 3.2. Quy ho¹ch tho¸t n­íc m­a | 14 |
| Ch­¬ng IV. Quy ho¹ch giao th«ng | 14 |
| Ch­¬ng V. Quy ho¹ch cÊp n­íc | 15 |
| 5.1. Nhu cÇu cÊp n­íc | 15 |
| 5.2. Tiªu chuÈn cÊp n­íc tèi thiÓu dïng cho sinh ho¹t | 15 |
| 5.3. Tiªu chuÈn cÊp n­íc tèi thiÓu cho s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp tËp trung | 16 |
| 5.4. Nguån n­íc | 16 |
| Ch­¬ng VI. Quy ho¹ch cÊp ®iÖn7 | 17 |
| Ch­¬ng VII. Quy ho¹ch tho¸t n­íc th¶i, qu¶n lý chÊt th¶i r¾n vµ nghÜa trang6 | 18 |
| 7.1. Tho¸t n­íc | 18 |
| 7.2. Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n | 19 |
| 7.3. NghÜa trang | 19 |
| Ch­¬ng VIII. C¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý7 | 18 |
| Ch­¬ng IX. Tæ chøc thùc hiÖn6 | 18 |

Lêi nãi ®Çu

QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n do ViÖn KiÕn tróc, Quy ho¹ch §« thÞ & N«ng th«n biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ & M«i tr­êng – Bé X©y dùng tr×nh duyÖt, Bé X©y dùng ban hµnh theo Th«ng t­ sè 32/2009/TT-BXD ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2009.

QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n ®­îc ban hµnh nh»m phôc vô cho ®Ò ¸n x©y dùng thÝ ®iÓm m« h×nh n«ng th«n míi cÊp x· theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 3896/VPCP-KTN ngµy 10/6/2009.

Quy chuÈn kü thuËt quèc gia

QUY HOẠCH XÂY DỰNG n«ng th«n

Vietnam Building Code- Rural Residental Planning

# Ch­¬ng I. C¸c quy ®Þnh chung

## Ph¹m vi điều chỉnh vµ ®èi t­îng ¸p dông

1.1.1. Quy chuÈn quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n lµ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i tu©n thñ  trong qu¸ tr×nh lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n cña mét x· phôc vô ®Ò ¸n x©y dùng thÝ ®iÓm m« h×nh n«ng th«n míi thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n.

1.1.2. Đèi tượng lập quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm: mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của một xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung.

## Gi¶i thÝch tõ ng÷

1.2.1. Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n

Lµ viÖc tæ chøc kh«ng gian m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ n«ng th«n, hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi trªn ®Þa bµn x· hoÆc liªn x·.

Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n gåm quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi ®iÓm d©n c­ n«ng th«n trªn ®Þa bµn x· hoÆc liªn x· (cßn gäi lµ quy ho¹ch chung x©y dùng x·) vµ quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n (cßn gäi lµ quy ho¹ch chi tiÕt khu trung t©m x·, th«n, lµng, xãm, b¶n...).

1.2.2. §iÓm d©n c­ n«ng th«n

Lµ n¬i c­ tró tËp trung cña nhiÒu hé gia ®×nh g¾n kÕt víi nhau trong s¶n xuÊt, sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c trong ph¹m vi mét khu vùc nhÊt ®Þnh bao gåm trung t©m x·, th«n, lµng, Êp, b¶n, bu«n, phum, sãc (sau ®©y gäi chung lµ th«n) ®­îc h×nh thµnh do ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi, v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n vµ c¸c yÕu tè kh¸c.

1.2.3. HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt

Bao gåm hÖ thèng giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, cung cÊp n¨ng l­îng, chiÕu s¸ng c«ng céng, cÊp n­íc, tho¸t n­íc, xö lý c¸c chÊt th¶i, nghÜa trang vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c.

    - HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi

Bao gåm c¸c c«ng tr×nh y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, th­¬ng m¹i, dÞch vô c«ng céng, c©y xanh, c«ng viªn, mÆt n­íc vµ c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi phôc vô s¶n xuÊt kh¸c.

## Yªu cÇu vµ néi dung quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n

## 1.3.1. Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:

- Tu©n thñ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng;

- Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan vÒ b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt, c«ng tr×nh quèc phßng, di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, danh lam th¾ng c¶nh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng;

- Phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®Þa ph­¬ng vÒ:

+ §iÒu kiÖn tù nhiªn: ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n, ®Êt ®ai, nguån n­íc, m«i tr­êng, khÝ hËu, tµi nguyªn, c¶nh quan;

+ Kinh tÕ: hiÖn tr¹ng vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn;

+ X· héi: d©n sè, phong tôc, tËp qu¸n, tÝn ng­ìng...

- §¶m b¶o viÖc x©y dùng míi, c¶i t¹o c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ®¹t c¸c yªu cÇu cña Bé tiªu chÝ quèc gia vÒ n«ng th«n míi, ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

- B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn an toµn, vÖ sinh m«i tr­êng;

- B¶o vÖ c¶nh quan vµ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n hãa; gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc; ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ quèc phßng, an ninh;

- Sö dông hîp lý vèn ®Çu t­, ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn.

## 1.3.2. Néi dung quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­íi c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n:

a) Phân tích và đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật của xã để xác định động lực phát triển, xu thế đô thị hoá, dự báo quy mô dân số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cư, dự báo những khó khăn vướng mắc trong quá trình quy hoạch xây dựng nông thôn.

b) Bố trí mạng lưới điểm dân cư nông thôn tập trung. Phân khu chức năng đối với hệ thống các công trình công cộng, hệ thống các công trình phục vụ sản xuất.

c) Xác định mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa các điểm dân cư nông thôn tập trung, các công trình công cộng và các công trình phục vụ sản xuất.

d) X¸c ®Þnh c¸c dù ¸n ­u tiªn vµ nguån lùc thùc hiÖn.

1.3.3. Nội dung quy hoạch xây dựng mới trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn tập trung và các khu tái định cư nông thôn bao gồm:

a) Trên cơ sở các yêu cầu đã được xác định tại quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn hành chính xã để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể.

b) Xác định ranh giới, quy mô diện tích và dân số, các chỉ tiêu về đất xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, dịch vụ, cơ cấu sử dụng đất.

c) Xác định giải pháp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng với quy mô đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường.

d) Xác định vị trí và quy mô các công trình công cộng, dịch vụ và môi trường được xây dựng mới như các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, điểm tập kết và trung chuyển chất thải rắn, nghĩa trang của mỗi điểm dân cư nông thôn.

e) Các dự án ưu tiên của trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn được lập quy hoạch.

1.3.4. Nội dung quy hoạch xây dựng cải tạo trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung hiện có bao gồm:

a) Xác định mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật cần cải tạo, nâng cấp.

b) Xác định nội dung cần cải tạo, chỉnh trang, khu ở nông thôn, hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Các yêu cầu mở rộng đất đai xây dựng. Các nội dung phải đáp ứng các chỉ tiêu về quy mô dân số, cảnh quan sinh thái, môi trường, phạm vi ranh giới.

c) Việc mở rộng trung tâm xã hoặc các điểm dân cư nông thôn tập trung phải phù hợp với quy mô dân số, khả năng, nguồn lực phát triển trong từng giai đoạn.

# Ch­¬ng II. Quy ho¹ch kh«ng gian

2.1. Yªu cÇu ®èi víi ®Êt ®Ó x©y dùng vµ më réng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n

    - §Êt ®Ó x©y dùng vµ më réng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n kh«ng n»m trong c¸c khu vùc d­íi ®©y:

-  Khu vùc cã m«i tr­êng bÞ « nhiÔm nÆng ch­a ®­îc xö lý;

-  Khu vùc cã khÝ hËu xÊu, n¬i giã quÈn, giã xo¸y;

-  Khu vùc cã tµi nguyªn cÇn khai th¸c hoÆc trong khu vùc kh¶o cæ;

-  Khu vùc cÊm x©y dùng (ph¹m vi b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, khu b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, th¾ng c¶nh, khu b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng ...);

-  Khu vùc th­êng xuyªn bÞ ngËp lôt qu¸ s©u (ngËp trªn 3m), s¹t lë, lò quÐt.

    - H¹n chÕ sö dông ®Êt canh t¸c, cÇn tËn dông ®Êt ®åi, nói, gß b·i, ®Êt cã n¨ng suÊt trång trät kÐm ®Ó x©y dùng vµ më réng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n.

2.2. ChØ tiªu sö dông ®Êt

### §Êt x©y dùng cho c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng nh­ng kh«ng ®­îc nhá h¬n quy ®Þnh trong B¶ng 1.

Bảng 1- Chỉ tiêu sử dụng đất điểm dân cư nông thôn của các xã

| Loại đất | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) |
| --- | --- |
| §Êt ë (c¸c l« ®Êt ë gia ®×nh) | ≥ 25 |
| §Êt x©y dùng c«ng tr×nh dÞch vô | ≥ 5 |
| §Êt cho giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt | ≥ 5 |
| C©y xanh c«ng céng | ≥ 2 |
| §Êt n«ng, l©m ng­ nghiÖp; ®Êt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, phôc vô s¶n xuÊt | Tuú thuéc vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng ®Þa ph­¬ng |

2.3. Ph©n khu chøc n¨ng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n

2.3.1. C¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n cña mét x· gåm c¸c khu chøc n¨ng chñ yÕu sau:

- Khu ë (gåm nhµ ë vµ  c¸c  c«ng tr×nh phôc vô trong th«n, xãm);

- Khu trung t©m x·;

- C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt;

- C¸c c«ng tr×nh hạ tầng kỹ thuật cña x·;

- C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi cña x·;

- Côm c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp (nÕu cã);

- Khu dµnh cho c¸c môc ®Ých kh¸c (quèc phßng, du lÞch, di tÝch lÞch sö...).

2.3.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph©n khu chøc n¨ng trong quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«n:

- TiÕt kiÖm ®Êt canh t¸c (h¹n chÕ viÖc më réng khu d©n c­ ®· cã trªn ®Êt n«ng nghiÖp);

- ThuËn tiÖn cho giao th«ng ®i l¹i, s¶n xuÊt, ¨n, ë, nghØ ng¬i gi¶i trÝ, sinh ho¹t c«ng céng;

- B¶o vÖ m«i tr­êng;

- TËn dông ®Þa h×nh, c¶nh quan thiªn nhiªn ®Ó t¹o nªn bè côc kh«ng gian kiÕn tróc phï hîp víi b¶n s¾c tõng vïng;

- Phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cô thÓ cña khu vùc vÒ: vÞ trÝ vµ tÝnh chÊt (vïng ven ®« hay vïng s©u, vïng xa, khu d©n c­ l©u n¨m hay khu kinh tÕ míi...); ngµnh nghÒ kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng vµ phong tôc, tËp qu¸n, tÝn ng­ìng;

2.4. Quy ho¹ch khu ë

    - Lùa chän khu ®Êt x©y dùng nhµ ë ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- KÕ thõa hiÖn tr¹ng ph©n bè d©n c­ vµ phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l­íi ph©n bè d©n c­ cña khu vùc lín h¬n cã liªn quan;

- Ph¸t triÓn ®­îc mét l­îng d©n c­ thÝch hîp, thuËn lîi cho tæ chøc c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn thiÕt nh­ nhµ trÎ, tr­êng phæ th«ng c¬ së, c¬ së dÞch vô...;

- Phï hîp víi ®Êt ®ai, ®Þa h×nh, cã thÓ dùa vµo ®Þa h×nh, ®Þa vËt tù nhiªn nh­ ®­êng s¸, ao hå, kªnh m­¬ng, ®åi nói, d¶i ®Êt ®Ó ph©n ®Þnh ranh giíi.

DiÖn tÝch ®Êt ë cho mçi hé gia ®×nh ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng vÒ h¹n møc ®Êt ë ®­îc giao cho mçi hé gia ®×nh.

    - Mçi l« ®Êt gia ®×nh gåm ®Êt dµnh cho:

- Nhµ chÝnh vµ nhµ phô (bÕp, kho, s¶n xuÊt phô);

- C¸c c«ng tr×nh phô (nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh);

- Lèi ®i, s©n, chç ®Ó r¬m r¹, cñi, r¸c, hµng rµo;

- §Êt v­ên, ®Êt ao...

Bè côc c¸c thµnh phÇn trong l« ®Êt ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh, ®ång thêi t¹o bé mÆt kiÕn tróc cho th«n xãm.

    - Nhµ ë trong c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ tiÖn nghi, phï hîp víi phong tôc, tËp qu¸n vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng.

### 2.5. Quy ho¹ch khu trung t©m x·

Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng, mçi x· cã thÓ cã trung t©m chÝnh vµ trung t©m phô. T¹i khu trung t©m ph¶i bè trÝ c¸c c«ng tr×nh quan träng nh­:

- Trô së c¸c c¬ quan x·: Héi ®ång nh©n d©n x·, Uû ban nh©n d©n x·, §¶ng uû, C«ng an, X· ®éi, trô së Hîp t¸c x·, c¸c ®oµn thÓ (Héi N«ng d©n, Phô n÷, Phô l·o, §oµn Thanh niªn, Héi cùu ChiÕn binh, MÆt trËn Tæ quèc...);

- C¸c c«ng tr×nh c«ng céng cña toµn x·: nhµ v¨n hãa, c©u l¹c bé, nhµ truyÒn thèng, th­ viÖn, nhµ trÎ, tr­êng mÇm non, tr­êng tiÓu häc, tr­êng trung häc c¬ së, tr¹m y tÕ x·,  trung t©m v¨n ho¸- thÓ thao, chî, cöa hµng dÞch vô trung t©m, ®iÓm phôc vô b­u chÝnh viÔn th«ng;

- C¸c x· cã quy m« d©n sè ≥ 20.000 d©n, ph¶i quy ho¹ch tr­êng phæ th«ng trung häc.

- Trô së c¬ quan x·

- Trô së Héi ®ång nh©n d©n x·, Uû ban nh©n d©n x· vµ c¸c c¬ quan trùc thuéc, trô së §¶ng uû x· vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng cÇn ®­îc bè trÝ tËp trung ®Ó thuËn lîi cho giao dÞch vµ tiÕt kiÖm ®Êt;

- DiÖn tÝch ®Êt trô së c¬ quan x· tèi thiÓu lµ 1.000m2;

- §Þnh møc diÖn tÝch sö dông trô së lµm viÖc cña trô së c¬ quan x· ®­îc quy ®Þnh tèi ®a theo tõng khu vùc víi møc nh­ sau:

+ Khu vùc ®ång b»ng, trung du kh«ng qu¸ 500 m2;

+ Khu vùc miÒn nói, h¶i ®¶o kh«ng qu¸ 400 m2.

- Nhà trẻ, trường mÇm non

Nhµ trÎ, tr­êng mÉu gi¸o cÇn ®­îc bè trÝ ngay trong hoÆc gÇn khu nhµ ë vµ ®­îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn chuyªn ngµnh vµ ®¹t chuÈn quèc gia.

- Trường học phæ th«ng

Mçi x· ph¶i quy ho¹ch tr­êng tiÓu häc, tr­êng trung häc c¬ së, bè trÝ gÇn khu d©n c­, yªn tÜnh cã ®iÒu kiÖn vÖ sinh tèt, b¶o ®¶m häc sinh ®i l¹i ®­îc an toµn vµ thuËn tiÖn. Tr­êng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn chuyªn ngµnh vµ ®¹t chuÈn quèc gia.

d)  Trạm y tế

- Mçi x· ph¶i cã mét tr¹m y tÕ víi c¸c bé phËn kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, y tÕ céng ®ång, s¶n, kh¸m bÖnh, ®iÒu trÞ, nghiÖp vô (xÐt nghiÖm ®¬n gi¶n, pha chÕ thuèc nam, b¸n thuèc), v­ên thuèc nam hoÆc v­ên c©y, ®¶m b¶o yªu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho céng ®ång d©n c­ ë tuyÕn c¬ së;

- Tr¹m y tÕ x· cÇn ®Æt t¹i n¬i yªn tÜnh, cao r¸o, tho¸ng m¸t, cã nguån n­íc tèt vµ liªn hÖ thuËn tiÖn víi khu ë. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng tr¹m y tÕ tèi thiÓu lµ 500 m2 nÕu kh«ng cã v­ên thuèc vµ tèi thiÓu lµ 1.000 m2 nÕu cã v­ên thuèc;

- Tr¹m y tÕ x· ph¶i ®­îc x©y dùng ®¹t chuÈn quèc gia.

e) Trung t©m văn hóa, thể thao

- Trung t©m văn ho¸, thể thao cÊp x· gåm nhµ v¨n hãa, c©u l¹c bé, phßng truyÒn thèng, triÓn l·m, th«ng tin, th­ viÖn, héi tr­êng, ®µi truyÒn thanh, s©n b·i thÓ thao…Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®Êt phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé VH-TT-DL vÒ thiÕt chÕ v¨n ho¸- thÓ thao ë cÊp x·;

- Nhµ v¨n hãa cã c¸c bé phËn vui ch¬i gi¶i trÝ trong nhµ vµ ngoµi trêi, n¬i luyÖn tËp sinh ho¹t v¨n nghÖ (ca, móa, nh¹c, kÞch, chÌo, c¶i l­¬ng), phßng th«ng tin, truyÒn thanh cña x·. DiÖn tÝch ®Êt tèi thiÓu cho khu nhµ v¨n hãa lµ 2.000 m2;

- Phßng truyÒn thèng, triÓn l·m tr­ng bµy lÞch sö vµ thµnh tÝch chiÕn ®Êu, s¶n xuÊt cña ®Þa ph­¬ng: diÖn tÝch x©y dùng tèi thiÓu lµ 200 m2;

- Th­ viÖn: cã phßng ®äc tèi thiÓu lµ 15 chç ngåi, diÖn tÝch x©y dùng tèi thiÓu lµ 200m2;

- Héi tr­êng, n¬i héi häp xem biÓu diÔn v¨n nghÖ: quy m« tèi thiÓu 100 chç ngåi;

- Côm c¸c c«ng tr×nh thÓ thao (bao gåm s©n tËp ®a n¨ng, s©n tËp riªng c¸c m«n, nhµ thÓ thao,  bÓ hoÆc hå b¬i (nÕu cã ®iÒu kiÖn): cã diÖn tÝch tèi thiÓu lµ 4.000 m2.

g) Chợ, cửa hàng dịch vụ

- Mçi x· cÇn tæ chøc tèi thiÓu mét chî kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ chñ yÕu phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña nh©n d©n hµng ngµy, ®uîc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn chuyªn ngµnh;

- Chî cÇn bè trÝ ë vÞ trÝ thuËn tiÖn ®­êng giao th«ng ®i l¹i, trªn khu ®Êt cao, dÔ tho¸t n­íc;

- Chî ph¶i cã chç ®Ó xe ®¹p, xe m¸y, cã n¬i thu gom vµ xö lý n­íc th¶i, chøa chÊt th¶i r¾n trong ngµy, cã nhµ vÖ sinh c«ng céng;

- Ngoµi c¸c cöa hµng dÞch vô t­ nh©n, cöa hµng dÞch vô do x· tæ chøc cÇn ®­îc bè trÝ ë khu trung t©m x·.

h) §iÓm phôc vô b­u chÝnh viÔn th«ng

- Cung cÊp c¸c dÞch vô b­u chÝnh, viÔn th«ng c¬ b¶n (bao gåm c¶ truy cËp Internet) cho ng­êi d©n trªn ®Þa bµn x·;

- DiÖn tÝch ®Êt cÊp cho 1 ®iÓm : ≥ 150 m2.

2.6. Quy ho¹ch c«ng tr×nh s¶n xuÊt  vµ phôc vô s¶n xuÊt

2.6.1. C¸c khu vùc ch¨n nu«i, s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¶i ®­îc quy ho¹ch víi cù ly ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh. Kho¶ng c¸ch tõ nhµ ë (chØ cã chøc n¨ng ë) tíi c¸c khu ch¨n nu«i, s¶n xuÊt  tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¶i lín h¬n 200 m.

2.6.2. Khu s¶n xuÊt tËp trung ph¶i bè trÝ gÇn c¸c trôc ®­êng chÝnh, ®­êng liªn th«n, liªn x·, liªn hÖ thuËn tiÖn víi ®ång ruéng vµ khu ë nh­ng ph¶i cuèi h­íng giã chñ ®¹o, cuèi nguån n­íc ®èi víi khu d©n c­ tËp trung.

2.6.3. C¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt nh­ kho n«ng s¶n, kho gièng lóa, ng«, kho ph©n ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u, kho n«ng cô vËt t­, tr¹m xay x¸t, x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ n«ng cô,... ph¶i bè trÝ liªn hÖ thuËn tiÖn víi  ®­êng giao th«ng néi ®ång.  Kho¶ng c¸ch tõ c¸c kho ph©n ho¸ häc ®Õn khu ë kh«ng ®­îc nhá h¬n 100 m.

### 2.7. Quy ho¹ch khu s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp tËp trung

2.7.1. Quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña x· nh­:

- TiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai (s¶n xuÊt lóa ®Æc s¶n, hoa mµu, c©y ¨n qu¶), ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n;

- TiÒm n¨ng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, nhÊt lµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, hµng tiªu dïng;

- TiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c ®¸, c¸t, sái..., chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, c¬ khÝ nhá...;

- C¸c ®iÒu kiÖn cÇn cho s¶n xuÊt: thÞ tr­êng tiªu thô; kh¶ n¨ng huy ®éng vèn; c¸c c«ng nghÖ cã thÓ ¸p dông; h¹ tÇng kü thuËt (giao th«ng vËn t¶i, cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc).

2.7.2. C¸c khu tiÓu thñ c«ng nghiÖp tËp trung ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh vÒ sö dông ®Êt vµ m«i tr­êng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.

2.7.3. Khi bè trÝ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ph¶i chó ý c¸c yªu cÇu sau:

- Nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng cã thÓ bè trÝ trong khu ë, t¹i c¸c nhµ phô cña tõng hé gia ®×nh ;

- C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt cã t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr­êng ph¶i thµnh c¸c côm s¶n xuÊt, n»m ngoµi khu ë, gÇn ®Çu mèi giao th«ng;

- Gi÷a côm s¶n xuÊt vµ khu ë ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh sau:

+ Lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp I: ≥ 1000m;

+ Lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp II: ≥ 500m;

+ Lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp III: ≥ 300m;

+ Lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp IV: ≥ 100m;

+ Lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp V: ≥ 50m.

Chó thÝch: Ph©n lo¹i xÝ nghiÖp ®éc h¹i ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc 4.8, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt nam, tËp I ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 682/BXD-CSXD ngµy 14/12/1996 cña Bé X©y dùng.

2.7.4. Ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ quy ho¹ch côm c«ng nghiÖp tËp trung trong mèi quan hÖ víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c cña ®iÓm d©n c­ trong c¬ cÊu quy ho¹ch chung thèng nhÊt.

### 2.8. Quy ho¹ch c©y xanh

2.8.1. HÖ thèng c©y xanh trong ®iÓm d©n c­ n«ng th«n bao gåm:

- C©y xanh, v­ên hoa c«ng céng;

- C¸c v­ên c©y tËp trung nh­ v­ên c©y kinh tÕ, c©y ¨n qu¶, c©y thuèc, v­ên ­¬m;

- C©y xanh c¸ch ly trång quanh c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung hoÆc quanh c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt.

2.8.2. Quy ho¹ch trång c©y ë c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i:

- KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých kinh tÕ (trång rau, c©y ¨n qu¶, c©y lÊy gç, phßng hé...) víi c¸c yªu cÇu c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i, quèc phßng an ninh;

- KÕt hîp víi quy ho¹ch trång c©y phßng hé ngoµi ®ång ruéng, c©y phßng hé chèng c¸t ven biÓn, c©y chèng xãi mßn ®Ó t¹o thµnh mét hÖ thèng c©y xanh trong x·.

- T¹o thµnh c¸c v­ên hoa ë khu trung t©m vµ trong khu ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, lÞch sö, t«n gi¸o;

- Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y cã nhùa ®éc, cã hoa qu¶ hÊp dÉn ruåi muçi, c©y cã gai trong tr¹m y tÕ, tr­êng häc, nhµ trÎ, tr­êng mÉu gi¸o, cÇn trång c¸c lo¹i c©y cao, bãng m¸t vµ cã t¸c dông lµm s¹ch kh«ng khÝ;

- Trong khu ®Êt tr¹m y tÕ cÇn trång c¸c lo¹i c©y thuèc. Trong tr­êng häc chó ý trång c¸c lo¹i c©y phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp.

### 2.9. Quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«n vïng bÞ ¶nh h­ëng thiªn tai

2.9.1. Quy ho¹ch phßng tr¸nh ¶nh h­ëng thiªn tai bao gåm : phßng tr¸nh b·o lò, ngËp lôt, lò èng lò quÐt, lò bïn ®¸, s¹t lë, ®éng ®Êt....

2.9.2. Kh«ng ®­îc quy ho¹ch bè trÝ c¸c ®iÓm d©n c­ t¹i nh÷ng khu vùc ®· ®­îc c¶nh b¸o cã kh¶ n¨ng bÞ ¶nh h­ëng cña thiªn tai: lò èng lò quÐt, lò bïn ®¸, s¹t lë, ... §èi víi khu vùc d©n c­ cò hiÖn h÷u th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, h­íng dßng lò quÐt ra khái khu vùc hoÆc di dêi trong tr­êng hîp cÇn thiÕt.

2.9.3. Quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«ng vïng ngËp lôt ph¶i kÕt hîp víi quy ho¹ch l­u vùc s«ng, hå ®Þa ph­¬ng, hÖ thèng tho¸t n­íc, kÕt hîp víi hÖ thèng thuû lîi tiªu, tho¸t lò.

2.9.4. Khi quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«n vïng ngËp lôt ph¶i so s¸nh lùa chän biÖn ph¸p tèi ­u (gi÷a viÖc t«n nÒn hoÆc ®¾p ®ª bao). NÕu ¸p dông gi¶i ph¸p t«n nÒn th× nÒn c¸c c«ng tr×nh ph¶i cao h¬n mùc n­íc lò lín nhÊt (max) th­êng xuyªn x¶y ra, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhµ kho (nhÊt lµ c¸c kho chøa ph©n hãa häc, thuèc trõ s©u, thãc gièng), tr­êng häc, nhµ trÎ, tr¹m y tÕ... Cao ®é nÒn ph¶i cao h¬n møc n­íc lò lín nhÊt (max) hµng n¨m tèi thiÓu lµ 0,3m.

2.9.5.  ë vïng ngËp lôt ®ång b»ng s«ng Cöu Long quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c­ ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi quy ho¹ch thuû lîi vµ quy ho¹ch giao th«ng. ¸p dông h×nh th¸i ®iÓm d©n c­ theo tuyÕn vµ ®iÓm b¸m theo c¸c bê kªnh r¹ch cÊp I vµ cÊp II, c¸c trôc giao th«ng ®­êng bé vµ m« h×nh tËp trung theo côm d©n c­.

2.9.6. Khi quy ho¹ch ®iÓm d©n c­ n«ng th«n vïng bÞ ¶nh h­ëng thiªn tai ph¶i bè trÝ ®iÓm s¬ t¸n khÈn cÊp, sö dông c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµm n¬i tr¸nh b·o, lôt. Cao ®é nÒn cÇn cao h¬n møc n­íc lò lín nhÊt (max) hµng n¨m tèi thiÓu lµ 0,3m.

# Ch­¬ng III. Quy ho¹ch chuÈn bÞ kü thuËt

### 3.1.  Quy ho¹ch chiÒu cao (quy ho¹ch san ®¾p nÒn)

Quy ho¹ch chiÒu cao ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Kh«ng san ®¾p nÒn khi ch­a x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ch­a cã quy ho¹ch tho¸t n­íc m­a;

- Ph¶i quy ho¹ch san ®¾p nÒn cho phÇn ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh (nhµ ë, nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt, ®­êng giao th«ng). PhÇn ®Êt cßn l¹i ®­îc gi÷ nguyªn ®Þa h×nh tù nhiªn;

- §¶m b¶o n­íc m­a tho¸t nhanh vµ kh«ng g©y xãi lë nÒn ®­êng, nÒn c«ng tr×nh;

- TËn dông ®Þa h×nh tù nhiªn, h¹n chÕ khèi l­îng ®Êt san lÊp, ®µo ®¾p; b¶o vÖ c©y l­u niªn, líp ®Êt mµu.

### 3.2. Quy ho¹ch tho¸t n­íc m­a

- Ph¶i phï hîp víi hÖ thèng tiªu thuû lîi;

- §èi víi s«ng suèi ch¶y qua khu vùc d©n c­, cÇn c¶i t¹o, gia cè bê, chèng s¹t lë;

- CÇn lùa chän hÖ thèng tho¸t n­íc phï hîp;

- §èi víi khu d©n c­ n»m bªn s­ên ®åi, nói ph¶i thiÕt kÕ c¸c m­¬ng ®ãn h­íng dßng ch¶y trªn ®Ønh ®åi, nói xuèng, kh«ng ch¶y trµn qua khu d©n c­;

- CÇn cã gi¶i ph¸p phßng tr¸nh vµ gi¶m nhÑ thiÖt h¹i do lò lôt.

# Ch­¬ng IV. Quy ho¹ch giao th«ng

4.1. M¹ng l­íi ®­êng giao th«ng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n bao gåm : ®­êng tõ huyÖn ®Õn x·; ®­êng liªn x·; ®­êng tõ x· xuèng th«n; ®­êng ngâ, xãm; ®­êng tõ th«n ra c¸nh ®ång;

4.2. Quy ho¹ch m¹ng l­íi ®­êng giao th«ng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Phï hîp víi c¸c quy ho¹ch chung cña ®Þa ph­¬ng (huyÖn, tØnh), kÕ thõa vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®­êng hiÖn cã cho phï hîp víi nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i tr­íc m¾t vµ t­¬ng lai, kÕt nèi liªn hoµn víi hÖ thèng ®­êng quèc gia, ®­êng tØnh vµ ®­êng huyÖn;

- KÕt hîp víi m¹ng l­íi quy ho¹ch thuû n«ng, quy ho¹ch d©n c­ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n;

- Phï hîp víi c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn tr­íc m¾t còng nh­ trong t­¬ng lai;

- §¶m b¶o liªn hÖ thuËn tiÖn víi hÖ thèng ®­êng huyÖn, ®­êng tØnh t¹o thµnh m¹ng l­íi ®­êng hoµn chØnh;

- §¶m b¶o liªn hÖ trùc tiÕp thuËn lîi gi÷a khu trung t©m víi khu d©n c­, nèi liÒn khu d©n c­ víi khu s¶n xuÊt vµ gi÷a c¸c ®iÓm d©n c­ víi nhau;

- TËn dông tèi ®a hiÖn tr¹ng, phï hîp víi ®Þa h×nh, gi¶m thiÓu ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, khèi l­îng ®µo ®¾p vµ c¸c c«ng tr×nh ph¶i x©y dùng trªn tuyÕn;

- KÕt cÊu vµ bÒ réng mÆt ®­êng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng x· vµ yªu cÇu kü thuËt ®­êng n«ng th«n, ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t còng nh­ yªu cÇu ph¸t triÓn trong t­¬ng lai;

- TËn dông tèi ®a hÖ thèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch tæ chøc m¹ng l­íi ®­êng thuû phôc vô vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch.

4.3.  HÖ thèng ®­êng tõ huyÖn ®Õn x·, liªn x·, ®­êng tõ x· xuèng th«n ph¶i ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt ®­êng «t« cÊp VI (mÆt ®­êng ≥ 3,5m, nÒn ®­êng ≥ 6,5m ).

4.4. §­êng ngâ xãm, ®­êng tõ th«n ra c¸nh ®ång  ph¶i ®¸p øng yªu cÇu phôc vô cho c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp, sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi nhÑ hoÆc ph­¬ng tiÖn giao th«ng th« s¬.

4.5. ChiÒu réng tèi thiÓu 1 lµn xe dµnh cho c¬ giíi : ≥ 3,5m/lµn xe.

# Ch­¬ng V. Quy ho¹ch cÊp n­íc

### 5.1. Nhu cÇu cÊp n­íc

N­íc cÊp trong c¸c ®iÓm d©n c­ x· gåm:

- N­íc dïng trong sinh ho¹t, ¨n uèng cho ng­êi d©n sèng trong c¸c ®iÓm d©n c­ vµ n­íc dïng cho c¸c c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng nh­ nhµ trÎ, tr­êng häc, tr¹m y tÕ, nhµ v¨n hãa, trô së...;

- N­íc dïng cho c¸c tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm, gia sóc;

-N­íc dïng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c c«ng nghiÖp kh¸c.

### 5.2. Tiªu chuÈn cÊp n­íc tèi thiÓu dïng cho sinh ho¹t

- Khi lËp ®å ¸n quy ho¹ch cÊp n­íc tËp trung cho ®iÓm d©n c­ n«ng th«n, ph¶i ®¶m b¶o cã trªn 70% hé gia ®×nh ®­îc sö dông n­íc s¹ch hîp vÖ sinh víi yªu cÇu cÊp n­íc nh­ sau:

+ Nhµ cã thiÕt bÞ vÖ sinh vµ ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc:  ≥ 80 lÝt/ng­êi/ngµy;

+ Nhµ chØ cã ®­êng èng dÉn ®Õn vµ vßi n­íc gia ®×nh: ≥ 60 lÝt/ng­êi/ngµy;

+ LÊy n­íc ë vßi c«ng céng: ≥ 40lÝt/ng­êi/ngµy.

### 5.3. Tiªu chuÈn cÊp n­íc tèi thiÓu cho s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp tËp trung

- N­íc cÊp cho s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp:  ≥ 8% l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t;

- N­íc cÊp cho côm c«ng nghiÖp tËp trung: ®­îc x¸c ®Þnh theo lo¹i h×nh c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o tèi thiÓu cho 60% diÖn tÝch.

### 5.4. Nguån n­íc

- TËn dông c¸c nguån n­íc kh¸c nhau nh­ n­íc mÆt (s«ng, suèi, hå ao), n­íc ngÇm m¹ch n«ng, m¹ch s©u, n­íc m­a lµm nguån cÊp n­íc cho ®iÓm d©n c­ n«ng th«n.

- Khi chÊt l­îng n­íc nguån kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh cña n­íc cÊp cho sinh ho¹t theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý n­íc thÝch hîp víi tõng nguån n­íc. §èi víi nguån n­íc d­íi ®Êt ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn n­íc d­íi ®Êt ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2008/Q§-BTNMT ngµy 31/12/2008.

- B¶o vÖ vÖ sinh nguån n­íc:

+ §èi víi nguån n­íc ngÇm:

- Trong khu ®Êt cã b¸n kÝnh 20m tÝnh tõ giÕng, kh«ng ®­îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lµm nhiÔm bÈn nguån n­íc;

- GiÕng n­íc dïng cho c¸c hé gia ®×nh ph¶i c¸ch xa nhµ xÝ, n¬i ch¨n nu«i;

- §èi víi c¸c giÕng n­íc c«ng céng, ph¶i chän n¬i cã nguån n­íc tèt, x©y thµnh giÕng cao vµ l¸t xung quanh.

+ §èi víi nguån n­íc mÆt: trong kho¶ng 200 m tÝnh tõ ®iÓm lÊy n­íc vÒ phÝa th­îng l­u vµ 100 m vÒ phÝa h¹ l­u, kh«ng ®­îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh g©y « nhiÔm nguån n­íc.

# Ch­¬ng VI. Quy ho¹ch cÊp ®iÖn

6.1. Quy ho¹ch hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®iÖn khÝ hãa cña tõng vïng; cÇn tËn dông c¸c nguån n¨ng l­îng kh¸c nh­ n¨ng l­îng mÆt trêi, giã, khÝ bi-«-ga, ®Æc biÖt lµ thñy ®iÖn nhá.

6.2. Quy ho¹ch m¹ng l­íi ®iÖn cho ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi quy ho¹ch giao th«ng vµ kiÕn tróc, kh«ng ®­îc ®Ó ®­êng d©y ®i qua nh÷ng n¬i chøa chÊt dÔ næ, dÔ ch¸y.

### 6.3. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

### 6.3.1. Phô t¶i ®iÖn

- Nhu cÇu ®iÖn phôc vô sinh ho¹t ®iÓm d©n c­ n«ng th«n cÇn ®¶m b¶o  ®¹t tèi thiÓu 50% chØ tiªu cÊp ®iÖn sinh ho¹t cña ®« thÞ lo¹i V .

- Nhu cÇu ®iÖn cho c«ng tr×nh c«ng céng trong c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n (trung t©m x·, liªn x·) ph¶i ®¶m b¶o  >15% nhu cÇu ®iÖn sinh ho¹t cña x· hoÆc liªn x·.

- Nhu cÇu ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt ph¶i dùa theo c¸c yªu cÇu cô thÓ cña tõng c¬ së s¶n xuÊt.

6.3.2. HÖ thèng chiÕu s¸ng ®­êng cho c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n: khu vùc trung t©m x· hoÆc liªn x· ph¶i ®¹t chØ tiªu tèi thiÓu cÊp D vµ tû lÖ ®­êng ®­îc chiÕu s¸ng kh«ng nhá h¬n 50%.

6.3.3. Tr¹m ®iÖn h¹ thÕ ph¶i ®Æt ë trung t©m cña phô t¶i ®iÖn, hoÆc ë gÇn phô t¶i ®iÖn lín nhÊt, t¹i vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt ®­êng d©y, Ýt c¾t ®­êng giao th«ng, kh«ng g©y trë ng¹i, nguy hiÓm cho s¶n xuÊt, sinh ho¹t.

6.3.4. M¹ng l­íi ®iÖn trung vµ h¹ thÕ cÇn tr¸nh v­ît qua ao, hå, ®Çm lÇy, nói cao, ®­êng giao th«ng cã mÆt c¾t ngang lßng ®­êng lín, c¸c khu vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp...

6.3.5.Tr¹m ®iÖn h¹ thÕ vµ l­íi ®iÖn trung, cao ¸p trong khu vùc ®iÓm d©n c­ n«ng th«n ph¶i ®¶m b¶o hµnh lang vµ kho¶ng c¸ch ly b¶o vÖ theo quy ®Þnh sau:

a)  Hµnh lang b¶o vÖ an toµn cña ®­êng d©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng

| Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV | 66 – 110 kV | 220 kV | 500 kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây bọc | Dây trần | Dây bọc | Dây trần | Dây trần |
| Kho¶ng c¸ch | 1,0 m | 2,0 m | 1,5 m | 3,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 7,0 m |

b)  Hµnh lang b¶o vÖ tr¹m ®iÖn ®èi víi c¸c tr¹m ®iÖn kh«ng cã t­êng, rµo bao quanh:

| Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV |
| --- | --- | --- |
| Kho¶ng c¸ch | 2,0 m | 3,0 m |

# Ch­¬ng VII. Quy ho¹ch tho¸t n­íc th¶i, qu¶n lý chÊt th¶i r¾n vµ nghÜa trang

# 7.1. Tho¸t n­íc

- C¸c ®iÓm d©n c­ ë n«ng th«n tËp trung ph¶i cã hÖ thèng tho¸t n­íc m­a vµ n­íc th¶i sinh ho¹t, ®¶m b¶o kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng, hîp vÖ sinh;

- CÇn tËn dông c¸c ao hå, kªnh, r¹ch, ®Ó tho¸t n­íc vµ lµm s¹ch n­íc th¶i tù nhiªn. Cho phÐp sö dông hÖ thèng tho¸t n­íc m­a ®Ó tho¸t n­íc th¶i ®· xö lý qua bÓ tù ho¹i;

- N­íc th¶i tõ c¸c lµng nghÒ bÞ nhiÔm bÈn vµ g©y ®éc h¹i ph¶i ®­îc ph©n lo¹i, thu gom ra hÖ thèng tiªu tho¸t riªng hîp vÖ sinh vµ xö lý ®¹t yªu cÇu vÒ m«i tr­êng tr­íc khi x¶ ra nguån tiÕp nhËn;

- Tèi thiÓu ph¶i thu gom ®¹t 80% l­îng n­íc cÊp ®Ó xö lý.

Chó thÝch: §èi víi c¸c vïng n«ng th«n ë khu vùc trung du, miÒn nói  cho phÐp gi¶m chØ tiªu thu gom n­íc th¶i sinh ho¹t ®¹t ≥ 60% l­îng n­íc cÊp.

7.2. Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n

- Ph¶i x©y dùng nhµ xÝ hîp vÖ sinh, kh«ng x¶ ph©n trùc tiÕp xuèng hå, ao, hÇm c¸;

- Chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc ph¶i c¸ch nhµ ë vµ ®­êng ®i chung Ýt nhÊt 5m vµ cã c©y xanh che ch¾n. Ph©n, n­íc tiÓu tõ chuång, tr¹i ch¨n nu«i ph¶i ®­îc thu gom vµ cã gi¶i ph¸p xö lý phï hîp (ch«n lÊp hoÆc ñ kÝn);

- ChÊt th¶i r¾n tõ hé gia ®×nh ph¶i ®­îc ph©n lo¹i, thu gom vµ xö lý:

- ChÊt th¶i h÷u c¬: dïng cho ch¨n nu«i gia sóc; xö lý b»ng c¸ch ch«n lÊp cïng víi ph©n gia sóc trong ®Êt ruéng, v­ên ®Ó lµm ph©n bãn cho n«ng nghiÖp;

- ChÊt th¶i v« c¬: xö lý tËp trung (t¸i chÕ, ch«n lÊp…).

- C¸c chÊt th¶i v« c¬ tõ c¸c hé gia ®×nh ph¶i ®­îc thu gom tõ c¸c th«n tíi c¸c ®iÓm tËp kÕt/ tr¹m trung chuyÓn vµ vËn chuyÓn tíi khu xö lý chÊt th¶i r¾n tËp trung cña x· hoÆc côm x·. ë khu vùc ®ång b»ng:  mçi th«n cã mét ®iÓm tËp kÕt/ tr¹m trung chuyÓn; khu vùc miÒn nói:  mçi th«n cã 2 -3 ®iÓm tËp kÕt/ tr¹m trung chuyÓn. Tr¹m trung chuyÓn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chÊt th¶i r¾n ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh m«i tr­êng. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh cña ®iÓm tËp kÕt/ tr¹m trung chuyÓn chÊt th¶i r¾n ph¶i ≥ 20m.

- Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh tõ khu xö lý chÊt th¶i r¾n ®Õn khu d©n c­  ≥ 3.000m  vµ ®Õn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c ≥ 1.000m.

7.3. NghÜa trang

-  Yêu cầu quy hoạch địa điểm nghĩa trang ph¶i phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; ®¸p øng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài.

- NghÜa trang x©y dùng míi ph¶i ë vÞ trÝ yªn tÜnh, cao r¸o, kh«ng sôt lë;

- Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh cña nghÜa trang c¸t t¸ng ®èi víi khu d©n c­ : ≥ 100m;

- Diện tích đÊt x©y dùng cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3 m2.

- Ph¶i quy hoạch đường đi, cây xanh, rào ngăn thích hợp. C¸c tuyÕn ®­êng chÝnh vµ nh¸nh trong nghÜa trang ph¶i cã r·nh tho¸t n­íc mÆt.

- §èi víi c¸c nghÜa trang hiÖn h÷u cÇn c¶i t¹o, chØnh trang, trång c©y bãng m¸t vµ s¾p xÕp c¸c ng«i mé theo hµng, lèi.

Ch­¬ng VIII. C¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý

8.1. Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được thực hiện theo Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 08/2005/NĐ-CP) vµ Th«ng t­ sè 21/  2009/TT-BXD ngµy 30/6/2009 cña Bé X©y dùng,  trừ những trường hợp có quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

8.2. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch xây dựng bằng văn bản với các nội dung được hướng dẫn tại thông tư này, đồng thời ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

8.3. Cơ quan tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt. Thành phần và nội dung hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn quy định tại phụ lục hướng dẫn kèm theo Th«ng t­ sè 21/  2009/TT-BXD ngµy 30/6/2009 cña Bé X©y dùng

Ch­¬ng IX. Tæ chøc thùc hiÖn

9.1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân theo các quy định trong quy chuÈn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

9.2. QCVN 14: 2009/BXD, Quy chuÈn kü thuËt quèc gia- Quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n ®­îc ban hµnh nh»m phôc vô cho ®Ò ¸n x©y dùng thÝ ®iÓm m« h×nh n«ng th«n míi cÊp x· theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 3896/VPCP-KTN ngµy 10/6/2009.

-----------------------------------------